КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ПО КОМПЕТЕНЦИИ

СПЕЦИАЛИСТ СУХОГО МЕТОДА СТРОИТЕЛЬСТВА, ШТУКАТУР

Конкурсное задание включает в себя 4 модуля. Время постройки всего конкурсного проекта составляет 16 часов.

Один модуль выполняется в свободном стиле максимум за 4 часа. Этот модуль выполняется и оценивается в последний день чемпионата. Участники могут подготавливать свою работу до начала конкурса (чертежи, лекала и т.п.).

Обязательное конкурсное задание состоит из 4 отдельных модулей, которые оцениваются каждый день (1 модуль за день):

- Модуль 1: Внутренняя компоновка;

- Модуль 2: Термо- или звукоизоляция;

- Модуль 3: Украшение и декорирование, включая задание на скорость (примерно 1 час работы);

- Модуль 4: Задание в свободном стиле.

Требования к проекту Конкурсного задания

Участникам необходимо самостоятельно выполнить следующие задания, без какой-либо посторонней помощи:

- Разметить стены, потолки и декоративные элементы;

- Построить стены и потолки, используя металлическую раму, отделать их гипсокартоном;

- Обклеить листы гипсокартона лентой, соединить и отделать;

- Измерить, разрезать и зафиксировать готовые декоративные секции из гипса;

- Использовать технику декоративной штукатурки для создания декоративного элемента из гипса, который можно применить к соответствующему модулю. Это могут быть фигурные секции, изготовленные участником конкурса, декоративные покрытия, венецианская штукатурка, сграффито, световые эффекты. Участник может выбрать технику самостоятельно.

- Материалы для этого упражнения участник может принести с собой на конкурс, если их нет в инфраструктурном списке; однако же, они должны содержать гипс. Участник также может принести с собой и использовать лекала и специальные инструменты и аксессуары, например, источники направленного света. Участникам необходимо принимать во внимание пространственные требования, связанные с ограничениями рабочего пространства на площадке проведения конкурса. Участнику не разрешается выходить за пределы отведенного ему рабочего пространства.

Модуль 1: Внутренняя компоновка

- Высота модуля не может превышать 2,1м;

- Данный модуль должен содержать 2 квадратных метра поверхностей (прямых и отвесных), которые будут использоваться для Модуля 4;

- Модуль должен содержать как минимум 1 угол и 2 кромки;

- Стена может быть изогнутой и содержать дверной или оконный проём.

Модуль 2: Термо- или звукоизоляция

- Этот модуль может быть независимым или объединенным с Модулем 1;

- Требует применения изоляционного материала для улучшения тепло- или звукоизоляционных качеств.

Модуль 3: Украшение и декорирование

- За 1 месяца до начала чемпионата, Главный эксперт должен выбрать комбинацию из 3 следующих элементов: карниз, плинтус, покрытия, декоративные элементы. Комбинация должна быть одобрена всеми Экспертами на дискуссионном форуме. Будет выбрана комбинация, набравшая большинство голосов.

- Все Эксперты вносят предложение для данного модуля, используя выбранную для чемпионата комбинацию.

- Эксперты путём голосования выбирают одно из предложений. Голосование проводится согласно правилам чемпионата.

- Легкая прямоугольная часть модуля может быть использована для испытания на скорость.

Модуль 4: Задание в свободном стиле

- Эксперты принимают решение о каких-либо обязательных размерах данного модуля, основываясь на стене площадью 2м2.

- Тематику для модуля в свободном стиле может выбрать Организатор чемпионата.

-