Приложение № 1 к документации

Техническое задание на приобретение оборудования

| Наименование оборудования | Технические характеристики оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| Моноблоки | Размеры - 19.5" 1600x900 Процессор - Intel Celeron J1900 2GHz Оперативная память - 2Gb Жесткий диск - 500Gb Видеокарта - интегрированная Наличие привода - DVD-RW Наличие камеры – да Дополнительная комплектация – клавиатура + мышь Операционная система - DOS Wi-fi - да Цвет - черный | 5 |
| Ноутбуки | Размеры - 15.6" 1366x768 Процессор - Intel Celeron N3060 1.6GHz Оперативная память - 2Gb Жесткий диск - 500Gb Видеокарта - интегрированная Наличие привода - нет Наличие камеры – да Wi-fi - да Операционная система - DOS Цвет - черный | 2 |
| Принтер | цветной лазерный Технология печати - Цветная светодиодная однопроходная Максимальный формат – А4 Скорость печати – 10 стр. Порт - USB | 1 |
| Документ-камеры | Тип камеры Портативная Матрица CMOS 3 MPx Разрешение камеры 2048х1536 Фокусировка ручная Увеличение 18x Подключение к ПК USB 2.0 Размеры В сложенном виде: 72,5 х 83,3 х 263 мм; В рабочем положении: 72,5 х 204 х 366 мм | 4 |
| Усилители голоса | Функциональные возможности: Регулировка громкости Крепление на ремень при помощи клипсы Легкозаменяемый аккумулятор (съемный) При помощи ремешка можно одеть на пояс, на плечо, либо на шею Входы: Аудио вход (AUX) для подключения внешних источников Вход зарядного устройства miniUSB Дополнительный вход на микрофон Технические характеристики Мощность максимальная -20 Ватт Сопротивление - 4 Ом Воспроизводимые частоты - 100Hz - 18KHz Время зарядки - 3-4 часа Время работы - до 15 часов Аккумулятор литий-ионный - 3.7V/2200mA Комплектация Аккумулятор Громкоговоритель Упаковка Клипса Микрофон головной Зарядное устройство от сети 220 Вольт Ремешок для ношения на плече, поясе, либо шее Инструкция с гарантийным талоном на русском языке | 2 |
| Наушники с микрофоном | Тип наушников - полноразмерные Частота воспроизведения - 20 - 20000 Гц Импеданс - 32 Ом Чувствительность - 116 дБ Крепление микрофона - подвижное Чувствительность микрофона -38 дБ Частотный диапазон микрофона 30 - 16000 Гц Тип подключения - с проводом Разъём - 2 x mini jack 3.5 mm Длина кабеля - 2.1 м | 3 |
| Веб-камера | встроенный микрофон - да видео – 2048Х1536, частота обновления до 30 кад./сек, угол обзора – не менее 64 градусов | 1 |
| штатив | Высота в рабочем состоянии – 130 см Высота в сложенном состоянии – 42 см Крепление – для веб-камеры | 1 |