КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДИЗАЙН КОСТЮМА

WSR2016_TP31_RU

Представлено:

Имя: Мурашова Алена

Пользователь Страна: Россия

II Региональный чемпионат

рабочих профессий по стандартам WSR Ярославской области

ВВЕДЕНИЕ

Данное техническое задание состоит из 5 модулей. Участники должны представить каждый модуль по истечению максимально отведенного времени на модуль. Задача конкурса заключается в оценке профессиональных навыков участников конкурса в рамках профессии. Участники должны будут выполнить несколько задач, определяемых Техническим описанием, в идентичной обстановке.

Участник должен уметь:

- разрабатывать предмет одежды по индивидуальному заданию

- выполнять раскрой изделия

- выполнять пошив изделия, используя различные промышленные машины

- выполнять декоративные элементы из различных материалов

- отделывать предметы одежды вручную

- выполнять наколку изделия на манекене

- выполнять эскиз в соответствии с задачей.

МОДУЛЬ 1. РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЭСКИЗОМ

Максимальное время 6 часов

Необходимо разработать модель юбки на подкладке, в соответствии с эскизом методом конструирования и выполнить изделие в материале. Для обеспечения равных условий конкурсантам предоставляется одинаковая ткань, одного метража и одинаковый набор инструментов.

Юбка должна отвечать следующим требованиям:

- длина изделия 70см

- выполнена в соответствии с эскизом и с описанием внешнего вида

| Эскиз | Приложение 1 |
| --- | --- |
| Описание внешнего вида | Юбка прямого силуэта, без боковых швов, на подкладке. Переднее полотнище оформлено рельефами сложной формы, которые переходят на заднее полотнище, в рельефных швах расположены карманы мягкой формы. Заднее полотнище со средним швом, застежкой на потайную тесьму-молнию и двумя швами от линии талии до линии карманов. Верхний срез юбки обработан притачным поясом. Длина юбки 70 см в готовом виде. |

Список материалов - Модуль 1 (для более подробной информации обратитесь к списку инфраструктуры)

| Количество | Материал | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1.70*1.50 м | Основная ткань | смесовая |
| 0.8*1.40 м | Подкладка | п/э |
| 0.10 м*0.90 | Флизелин |  |
| 1 штука | Тесьма молния | потайная, длина 20 см |
| 1 штука | Пуговица | D-0.12-0.15 cm, соответствующего цвета |
| 3 катушки | Нить | п/э, соответствующего цвета |
| 0.40 м | Тесьма юбочная | п/э, соответствующего цвета |

Во время конкурса участник должен:

- Выполнить технический чертеж юбки, с указанием размеров

- Выполнить лекала модельной конструкции

- Осуществить раскрой изделия

- Выполнить пошив изделия.

По истечении шести астрономических часов участник должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки:

- модель юбки на манекене

- технический чертеж юбки с указанием размеров

- лекала модельной конструкции.

МОДУЛЬ 2. РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА

(* - не выполняется на Региональном чемпионате Ярославской области)

Максимальное время 11 часов

Необходимо разработать модель женского жакета на подкладке, в соответствии с описанием, методом конструктивного моделирования (чертеж основы выдается) и выполнить

изделие в материале. Для обеспечения равных условий конкурсантам предоставляется одинаковая ткань, одного метража и одинаковый набор инструментов.

Жакет должен координировать с юбкой и должен отвечать следующим требованиям:

- максимальная длина 60см

- полуприлегающий силуэт

- рукава (любого покроя и длины)

- воротник пиджачного типа

- застежка спереди

- два прорезных кармана

- не допускаются открытые срезы

- возможно использование ткани 1 модуля (при необходимости).

Список материалов - Модуль 2 (для более подробной информации обратитесь к списку инфраструктуры)

| Количество | Материал | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 комплект | Чертеж основы на бумаге | Масштаб 1:1, размер в соответствии с манекеном |
| 3 м | Калька | Калька для работы карандашом для изготовления выкройки жакета |
| 2.50*1.50м | Основная ткань | Костюмная смесовая (формоустойчивая) / джинсовая (средней жесткости) |
| 80*1.40 | Подкладка | Полиэстер |
| 0.50м*0.90 | Флизелин |  |
| 1 штука | Тесьма молния | Металл, L-55см |
| 6 штук | Пуговицы | соответствующего цвета |
| 4 катушки | Нить | п/э, соответствующего цвета |

Во время конкурса участник должен:

- Выполнить конструктивное моделирование

- Выполнить лекала модельной конструкции

- Осуществить раскрой изделия

- Выполнить пошив изделия

По истечению одиннадцати астрономических часов участник должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки:

- модель на манекене (жакет с юбкой)

- бумажные лекала жакета.

МОДУЛЬ 3. РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОГО ТОПА С ДРАПИРОВКОЙ

Максимальное время 2 часа

Необходимо выполнить наколку женского топа с драпировкой из ткани на манекене. Для обеспечения равных условий конкурсантам предоставляется одинаковая ткань, одного метража и одинаковый набор инструментов.

Список материалов - Модуль 3 (для более подробной информации обратитесь к списку инфраструктуры)

| Количество | Материал | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.00*1.50м | Основная ткань | Плательная, светлого нейтрального цвета |
| 1 катушка | Нить | п/э, соответствующего цвета |

Во время конкурса участник должен:

- Выполнить наколку топа с драпировкой на манекене

По истечении двух астрономических часов участник должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки:

- Наколку топа с драпировкой на манекене.

МОДУЛЬ 4. «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» - РАЗРАБОТКА АКСЕССУАРА

Максимальное время 2 часа

Необходимо выполнить аксессуар, дополняющий женский топ. Для обеспечения равных условий конкурсантам предоставляется одинаковый набор материалов и инструментов.

Аксессуар должен дополнять женский топ и отвечать следующим требованиям:

- располагаться в любом месте на топе

- должен быть полностью безопасным и координировать с общим дизайном топа

- не могут быть использованы остатки ткани от предыдущих модулей

- используются только предметы из тайной коробки (не менее 2 наименований)

- ни какие изменения в размере и / или модели топа не допускаются (можно открыть существующие швы на топе для крепления аксессуара, если требуется)

- элементы могут крепиться ручной или машиной строчкой, а так же клеевым пистолетом, крепление должно быть устойчивым к стирке и уходу и долго носким.

Список материалов - Модуль 4 (для более подробной информации обратитесь к списку инфраструктуры)

Материалы, рекомендуемые для изготовления аксессуара. Количество и свойства могут варьироваться в соответствии с рекомендуемыми правилами 30%-ми изменениями.

| Количество | Материал | Описание* |
| --- | --- | --- |
| 3 метра | Шнур | цвет в соответствии с тканью топа |
| 3 метра | Шнур | контрастного цвета (коричневый/черный) |
| 3 метра | Лента | кож.зам |
| 1 метр | Кружево | п/э (красный/синий/желтый, коричневый/черный/белый), ширина 6.0см |
| 20*30cм 20*30cм 20*30cм 20*30cм 20*30cм | Фетр | п/экрасный п/эсиний п/э желтый п/эбелый п/эчерный |
|  | Пайетки | Красный, матовый Синий, матовый Белый, матовый Черный, матовый |
| 1шт | Молнии разъемные | 45 см, черный/белый/ коричневый |
| 1 шт | Молнии разъемные | 45 см, красный/синий/желтый |

| 1шт | Молнии разъемные | 15 см |
| --- | --- | --- |
| 6 шт | Кнопки | d-2см |
| 8 шт | Пуговицы | d-2-3 см |
| 6 шт | Бусины | d-2см |
| 6 шт | Набор ниток | п/э красный п/э синий п/э желтый п/э белый п/э черный |

* примерное содержание

Во время конкурса участник должен:

- выполнить аксессуар к женскому топу

По истечению двух астрономических часов участник должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки:

- женский топ с аксессуаром на манекене.

МОДУЛЬ 5. ЭСКИЗИРОВАНИЕ

Максимальное время 1 час

Необходимо выполнить графические эскизы моделей в соответствии со свойствами ткани, а также конкретной целевой аудитории. Целевой рынок будет выбран наугад в начале модуля - это будет либо прет-а-порте или кутюр. Для обеспечения равных условий конкурсантам предоставляется одинаковый набор материалов и инструментов.

Графические эскизы должны отвечать следующим требованиям:

- количество - 2 модели

- соответствовать свойствам ткани и целевой аудитории

- выполнен на формате А3, по горизонтали

- вид спереди на фигуре (не более10 модулей)

- вид сзади без фигуры

- на листе не должно быть надписей

- выполнен в черно-белой графике.

Список материалов - Модуль 5 (для более подробной информации обратитесь к списку инфраструктуры)

| Количество | Материал | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1шт | Бумага | Ватман А3 |
| 2 шт | Бумага | Ксероксная А4 |
| 15*15 см | Образец ткани |  |

Во время конкурса участник должен:

- выполнить графические эскизы

По истечению одного астрономического часа участник должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки:

- графические эскизы на формате А3.

Приложение 1

Юбка прямого силуэта, без боковых швов, на подкладке.

Переднее полотнище оформлено рельефами сложной формы, которые переходят на заднее полотнище, в рельефных швах расположены карманы мягкой формы.

Заднее полотнище со средним швом, застежкой на потайную тесьму-молнию и двумя швами от линии талии до линии карманов.

Верхний срез юбки обработан притачным поясом.

Длина юбки 70 см в готовом виде.