Испытательный проект – Столярное дело 3D проектное предложение

|  | WorldSkills Russia Второй региональный чемпионат (г. Ростов-Великий) конкурсное задание Столярное дело |
| --- | --- |

- ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Обложка

2. Оглавление

3. Рабочие инструкции

4. Рабочие чертежи

5. Детали сложных соединений в разобранном виде

6. Критерии оценки работ участников по секциям 3D проекта (чертеж для 3D проекта не требуется)

7. Детализованные критерии оценки в формате CIS

8. Список необходимых материалов для обеспечения со стороны организаторов чемпионата

9. Список оборудования, инструмента, средств безопасности и т. д.

Данное испытательное проектное предложение состоит из следующих документов/файлов:

WSR2015_TP25_3D_ИЛ_RU.doc

WSR2015_TP25_3D_Задание_RU.doc

WSC2015_TP25_3D_RU.dwg

- Рабочая инструкция

Этот испытательный проект представляет 3D фигуру. Это элемент лестницы, которая выполняется при помощи стандартных для столярного дела типов соединений. Этот тестовый проект разработан для соревнования и представляет собой уменьшенный вариант лестницы, которая изготавливается в соответствии с традиционными принципами столярного дела.

Этот проект разработан с целью оценить общие навыки столяра. Среди таких навыков: выставка, создание столярного макета, строгальная обработка, сборка и шлифование. Проект должен быть выполнен в соответствии с чертежами и оценочной системой. Данный проект рассчитан на 16 часов.

This is an eleven hour project. В ходе проекта участники соревнования могут использовать как ручной, так и механический инструмент.

Пожалуйста, следуйте инструкции ниже:

- Проект должен быть завершен в течение 16 часов.

- Материалы, предоставляемый каждому из участников соревнования, подлежит обмену не менее, чем за полчаса до начала соревнований. Любая замена или запрос дополнительного материала влечет за собой потерю очков в соответствии с оценочной шкалой.

- Оценка внутренних соединений осуществляется перед началом сборки.

- Дополнительное время для склеивания не предоставляется.

- Участники соревнования могут использовать любые инструменты и станки при выполнении испытательного проекта. Однако, готовые шаблоны, которые препятствуют честной конкуренции, не должны быть использованы в ходе соревнований.

- Участники соревнований должны ответственно подойти к распределению времени. Помните, что незавершенный испытательный проект получает существенно меньшие очки в соответствии с оценочной шкалой.

- Участники соревнований вправе запросить осуществление калибровки контрольно-измерительных приборов соответствующими экспертами.

- Соревнование не может быть прервано ни по какой причине за исключением – получения травмы, болезни или несчастного случая. При использовании станков, столяры должны следовать инструкциям техники безопасности и воспользоваться оборудованием личной безопасности.

- Рабочие чертежи

- ДЕТАЛИ СЛОЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РАЗОБРАНОМ ВИДЕ

- Критерии оценки  работ участников по секциям 3D Проекта (чертеж для 3D проекта не требуется)

ОЦЕНОЧНАЯ СХЕМА

| Секция | Наименование | Субъективные | Объективные |
| --- | --- | --- | --- |
| а | Черчение | 4,5 |  |
| b | перенос чертежа на заготовку |  | 3 |
| c | Соединения | 0 | 22,5 |
| d | Отделка и внешний вид | 21 |  |
| e | Конструкция вцелом |  | 23 |
| f | Детали |  | 26 |
|  | Итого: | 25,5 | 74,5 |

Всего: 100

- Детализованные критерии оценки в формате CIS

Детализованные критерии оценки а

|  | Соответствие линий | Правильность изображения | опрятность | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижнее основание | 1 | 1,5 | 1,5 | 4 |
| деталь 2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| Итого | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 4,5 |

Детализованные критерии оценки B

|  | Баллы |
| --- | --- |
| деталь 9 (422 мм) | 1 |
| Деталь 10 (422 мм) | 1 |
| Деталь 11 (422 мм) | 1 |
| Всего | 3 |
| как на чертеже | 100% |
| отклонения до 1 мм | 50% |
| отклонения более 1 мм | 0% |

Детализованные критерии оценки С

|  | Узел | Субъективные | Объективные |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 1-2 |  | 2 |
| C | 1-3 |  | 2 |
| C | 1-4 |  | 2 |
| C | 1-8 |  | 2 |
| C | 1-12 |  | 2 |
| C | 1-13 |  | 2 |
| C | 2-7 |  | 1,5 |
| C | 3-6 |  | 1,5 |
| C | 4-5 |  | 1,5 |
| C | 8-9 |  | 1 |
| C | 9-10 |  | 1,5 |
| C | 10-13 |  | 1 |
| C | 10-11 |  | 1,5 |
| C | 11-12 |  | 1 |
|  |  | 0 | 22,5 |
|  | зазор <0,5 | 100% |  |
|  | зазор <1 мм | 50% |  |
|  | Зазор более 1 мм | 0% |  |

Детализованные критерии оценки D

|  |  | Субъектиный | Объективный | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | Шлифование стойки | 2 |  | 2 |
| D | Шлифование верхней ступени | 2 |  | 2 |
| D | Шлифование средней ступени | 2 |  | 2 |
| D | Шлифование нижней ступени | 2 |  | 2 |
| D | Шлифование опоры для верхней ступени | 2 |  | 2 |
| D | Шлифование опоры для средней ступени | 2 |  | 2 |
| D | Шлифование опоры для нижней ступени | 2 |  | 2 |
| D | Шлифование основания (соединения 8-9-13-10-11-12) | 4 |  | 4 |
| D | Устойчивость изделия | 2 |  | 2 |
| D | Эстетический вид | 1 |  | 1 |
|  | Всего: | 21 |  | 21 |

\

Детализованные критерии оценки E

|  |  | Субъективные | Объективные |
| --- | --- | --- | --- |
| E | Соответствие условиям задания |  |  |
| E | Наличие всех деталей |  | 10,4 |
| E | за каждую деталь |  | 0,8 |
| E | Отсутствие изменения конструкции |  | 5,6 |
| E | Материал |  |  |
| E | Отсутствия замены первой бракованной детали |  | 3 |
| E | Отсутствие последующих замен |  | 4 |
| E | Материал, сумма баллов |  | 7 |
|  | Всего |  | 23 |

Детализованные критерии оценки F

|  |  | Субъективные | Объективные |
| --- | --- | --- | --- |
| F | Измерения размеров |  |  |
| F | Габаритный размер по высоте (820 мм) |  | 3 |
| F | Габаритный размер по ширине (560 мм) |  | 3 |
| F | размер детали 1 (820 мм) |  | 2 |
| F | размер детали 2 (490 мм) |  | 1 |
| F | размер детали 3 (490 мм) |  | 1 |
| F | размер детали 4 (490 мм) |  | 1 |
| F | размер детали 5 (670 мм) |  | 1 |
| F | размер детали 6 (390 мм) |  | 1 |
| F | размер детали 7 (210 мм) |  | 1 |
| F | размер детали 8 (520 мм) |  | 2 |
| F | размер детали 9 (422 мм) |  | 2 |
| F | размер детали 10 (422 мм) |  | 2 |
| F | размер детали 11 (422 мм) |  | 2 |
| F | размер детали 12 (520 мм) |  | 2 |
| F | размер детали 13 (520 мм) |  | 2 |
|  |  | 0 | 26 |
|  | Отклонения в пределах 1 мм- 100% |  |  |
|  | отклонения в перделах 2 мм- 50% |  |  |
|  | более 2 мм- 0 |  |  |

- СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СО СТОРОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ЧЕМПИОНАТА

дополнительно потребуются шурупы/ саморезы 4х60 мм

- 9. Список оборудования, инструмента, средств безопасности и т. д.

- Оборудование, предоставляемое организаторами:

  - Погружная пила.

Торцовочная пила с протяжкой Festool KAPEX KS 120 (артикул 561283)

+ необходимые пильные диски

  - Ручной электрический вертикальный фрезер

Вертикальный фрезер Festool OF 1400 EBQ-Plus (артикул 574341)

+ необходимые фрезы.

  - Шлифовальная машина эксцентриковая

Эксцентриковая шлифовальная машинка ETS 150/5 EQ (артикул 571911)

либо

Festool RO 150 FEQ-Plus

+ необходимые шлифовальные тарелки + шлифлисты – 2-3 на каждого участника.

  - Дрель - шуруповерт аккумуляторная

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Festool C 12 Li 1,5 Set (артикул 564430)

+ биты + сверла по дереву (3-10 мм).

  - Организация рабочего места

Многофункциональный стол Festool MFT/3 (артикул 495315);

Рабочий центр Festool WCR 1000 (артикул 497471);

Верстак столярный 1200*500мм, с двумя тисками

  - Мобильная система пылеудаления

Пылеудаляющий аппарат Festool CTL 26 (артикул 583490)

- Участники должны иметь с собой следующий инструмент:

  - Карандаш;

  - Рубанок (могут взять несколько рубанков);

  - Рейсмус для разметки;

  - Угольник;

  - Линейка;

  - Малка;

  - Уровень;

  - Киянка;

  - Молоток;

  - Ножовка для смешанного пиления (мелкий зуб);

  - Ножовка с обушком;

  - Стамеска-долото 6-24 мм;

  - Струбцина 300-400 мм-2шт;

  - Ручное приспособление для заточки инструментов;

  - Рулетка;

  - Клей "Момент столяр" туба 250 г.

  - Угломер металлический

- Средства безопасности

  - Перчатки с нескользящей поверхностью (2 пары). Комментарий: есть специальные перчатки для работы с деревом. Они тонкие, х/б, плотно облегают кисть. Типа как хирургические, с резиновым напылением на ладони. Стоимость в специализированных магазинах 20-50 руб. Пупырчатые не подходят!

  - Беруши или наушники

  - Защитные очки

  - Специальная обувь с жестким носом (200Дж)

  - Рекомендуется строительная каска

  - Ящики с песком (2 шт.)

  - Огнетушители (4 шт.)

- Дополнительно участникам разрешается:

  - Иметь при себе наждачную бумагу, максимальная зернистость 250;

  - Иметь несколько рубанков.

- Участникам не разрешается:

  - Иметь при себе предварительно изготовленные или собранные матрицы, подставки или шаблоны;

  - использовать готовые матрицы или держатели для формирования соединений.

- Офисное оборудование площадки

  - Бумага для печати на принтере 1 пачка 500 листов;

  - Стяжки, 15 см, 1 пачка, 100шт.;

  - Лазерный принтер (МФУ) А4 1 шт.;

  - Бумага для заметок (зеленая, 76×76мм) 1пачка, 100 листов;

  - Нож канцелярский (17,5мм, с выдвижным лезвием и возвратной пружиной) 2 шт.;

  - Ножницы 1 шт.;

  - Клейкая лента упаковочная (50мм × 66м, коричневая) 2 шт.;

  - Стретч-пленка для ручной упаковки (17 мкм, 45см х 230м эконом)	1 рулон;

  - Часы настенные;

  - Маркерная доска;

  - Маркеры (3 шт.)

  - Компьютер в сборе с процессором не хуже i3 1 шт.;

  - Телевизор;

  - Стойка для телевизора

  - Активная акустическая система YAMAHA MSR10  1 шт.;

  - Микрофон SHURE SV100-A 1шт.

- Безопасность

  - Аптечка первой медицинской помощи;

  - Огнетушитель.

- Средства уборки

  - Швабра жёсткая -  по числу участников;

  - Щётка ручная-  по числу участников;

  - Совок – по числу участников;

  - Корзина для мусора - по числу участников.

- Предоставление фотографий, подтверждающих выполнение проекта

Перед выполнением конкурсного задания участникам на вводном инструктаже демонстрируется фотография готового изделия.